## Slide 1: コンピュータシステムの 理論と実装
7章 バーチャルマシン#1 スタック操作

## Slide 2: アジェンダ
コンパイラとバーチャルマシンについて
スタックマシンについて
課題
9時終了です

## Slide 3: コンパイラ
何かの言語で書かれたプログラムを入力とし、 別の言語として作り出すプログラム
  高水準言語から機械語
  Jack言語からHack機械語

## Slide 4: コンパイラ
「高水準言語」から「機械語」へ直接変換するコンパイラ
組み合わせの分だけ実装が必要
  C++ -> x86
  C++ -> ARM
  C++ -> RISC-V
  Swift -> x86
  Swift -> ARM
  ︙
手がどれだけあっても足りないね

## Slide 5: コンパイラ
「高水準言語」から「機械語」へ直接せず、中間表現(コード)を挟む
  「高水準言語」から「中間コード」へ
  「中間コード」から「機械語」へ
実装を分離できる
  他のプラットフォームに移植したい
  共通のVMであれば、違う高水準言語同士で相互呼び出しができる
  ︙

## Slide 6: バーチャルマシン
中間コードを機械語に変換して実行する
  VM言語 (中間コード)
  バーチャルマシン (VM)
    JVM
    .NET Framework
    ︙
  Write once, run anywhere!!(?)

## Slide 7: スタックマシン
オペランドや計算結果をどう扱うか(どのようなデータ構造で扱うか)
  スタック を用いる
  Push でデータを追加し
  Pop でデータを取得する

## Slide 8: スタックマシン
スタックを用いた算術計算
例) 10 + 20
10 20 +
  逆ポーランド記法！(久しぶり!
  逆ポーランド記法に書き換えた数式はスタックで簡単に計算できる
push 10
push 20
add

## Slide 9: VM言語
16 ビットのデータ型
  整数, 真偽値, ポインタ
4 種類のコマンド
  算術コマンド
  メモリアクセスコマンド
  プログラムフローコマンド
  関数呼び出しコマンド
    次章
// example
push constant 17
push constant 17
add
︙
push constant 892
push constant 891
lt
︙
push constant 112
sub
neg
and
push constant 82
or
not
push constant 17
push constant 17
add
︙
push constant 17
︙

## Slide 10: 算術コマンド

## Slide 11: メモリアクセスコマンド
  push: segment[index] をスタックにプッシュする
  pop: スタックからポップし segment[index] に格納する
  例) push constant 10 とは
    constant: 0-32767までの 定数値を持つ
    constant[10] <- 10
    スタックにconstant[10] = 10 をプッシュ
push <segment> <index>
pop <segment> <index>

## Slide 12: 実装
お好きな言語、お好きな実装方法で
実装順序 (おすすめ)
  push constant x と 9つの算術コマンド を実装する
  push (constant 以外) と pop コマンドを実装する

## Slide 13: 実装 StackArithmetic
StackArithmetic / SimpleAdd 2つの定数を加算し、プッシュする
// SimpleAdd.vm
// Pushes and adds // two constants.
push constant 7
push constant 8
add
// push constant 7
@7
D=A
@SP
A=M
M=D
@SP
M=M+1
// push constant 8
@8
D=A
@SP
A=M
M=D
@SP
M=M+1
// (続き)add
@SP
AM=M-1
D=M
@SP
AM=M-1
M=M+D
@SP
M=M+1
とりあえず手で やってみると
SP: スタックポインタ スタックのアドレスを格納する
SPをインクリメント
SPをデクリメントして
8を取得
SPをデクリメント
7と8の和を格納する

## Slide 14: 実装 StackArithmetic
コマンドをアセンブリに対応させられる
StackTest も演算子が増えただけ
  あとは💪
push constant x
// push constant x
@x
D=A
@SP
A=M
M=D
@SP
M=M+1
add
// add
@SP
AM=M-1
D=M @SP
AM=M-1
M=M+D
@SP
M=M+1

## Slide 15: 実装 MemoryAccess
push, pop のセグメントの対応を行う
それぞれ ARG,LCL,THIS,THAT レジスタに対応する レジスタにベースアドレスが格納されている RAM[base + index]
pointer は RAM[3~4] temp は RAM[5~12] に対応する RAM[3+index], RAM[5+index]
Xxx.Vm ファイルの push static 3 は
@Xxx.3 と変換できる
詳しくは本文参照. トリッキー

## Slide 16: 終わり
  お疲れさまでした。
  一応実装はこちらに
    https://github.com/lulichn/nand2tetris/tree/master/src/VMtranslator
    汚くてすみません